Batteria

| Jazz | Microfonazione stereo Migliore tecnica quasi coincidenti [ ORTF-NOS ] [B&K 4003; Neumann u67-u69-u87;Akg 414] |
| --- | --- |
|  | Una buona soluzione è il posizionamento dei microfoni, dietro il batterista, alti e inclinati; cercando di tenerli fuori asse dai piatti |
|  | Altra tecnica può essere il posizionamento frontale dei microfoni ma avendo cura a smorzare l’effetto pettine del pavimento Distanza: 1 metro Altezza: 1,5 metri |
|  |  | È possibile usare microfoni d’accento su alcuni elementi [rullante-cassa] |
|  | Cassa | Il microfono della cassa va posto a 20-30 cm Verso il bordo la componente armonica è maggiore Verso il centro il suono è più secco Il microfono [Akg 112D] può essere posizionato in asse o leggermente spostato |
|  | Charleston | Per il charleston è preferibile usare microfoni a condensatore per problemi di frequenze |
|  | Il microfono va posto sopra il piatto del charleston per evitare il soffio Distanza: almeno 20cm |
| Pop |  |
|  | È importante garantire la dinamica anche se rende innaturale il suono |
|  | I singoli componenti vanno isolati per poter utilizzare gli effetti |
|  | Cassa | mic dinamici [Akg D20-D112;Shure beta52] |
|  | È più grande di quella jazz ma il principio per la ricerca del suono è lo stesso |
|  | Più vicino alla pelle battuta è il microfono maggiore sarà il picco È fondamentale l’utilizzo del gate |
| Rock |  |
|  | Cassa | La densità sonora è maggiore quindi si tende ad eliminare i bassi |
|  | Il mic si sistema in asse con il pedale per enfatizzare il battente |
|  | Rullante (Cardiodi) | Viene amplificato con 2 microfoni [sopra e sotto(10-12cm)] Il mic sotto non va effettato e non si usa il gate |
|  | non mettere i 2 microfoni in asse per evitare out of phase |
|  | Tom | Come il rullante [sennheiser MD421] |
|  | Charleston | Mic a condensatore a circa 20cm [schoeps CMC5; akg 451-459] |
|  | Il mic va montato leggermente inclinato e viene paddato [-20dB] |
| Microfoni d’ambiente [over-head(condensatore)] | Vengono usati per “naturalizzare” il suono di tutta la batteria Il posizionamento è fondamentale per la giusta messa a punto |