Pianoforte

microfonazione stereo con microfoni a condensatore ( B&K 4003)

| Musica classica |  |
| --- | --- |
|  | Sportello aperto |
|  | Distanza 1,5 metri |
|  | Altezza 2 metri |
|  | Puntamento inclinato verso l’interno |
| Musica jazz |  |
|  | Sportello aperto |
|  | Distanza 30-70 cm |
|  | Altezza 1metro |
| Musica pop |  |
|  | Distanza: da 5 a 20cm [dipende dalle esigenze] Mi serve maggiore attacco quindi avvicinerò i microfoni |
|  | Il microfono va posizionato a circa metà lunghezza della corda |
|  | Si possono usare più microfoni |
|  | Posso utilizzare i 2 microfoni per coprire tutta la gamma del pianoforte cercando di creare la stessa intensità per tutte le corde |
|  | Invece di usare un terzo microfono, è preferibile avvicinare la coppia stereo perdendo risposta e definizione agli estremi del campo sonoro [anche per evitare Larsen e mascheramento con il basso] |