Tecniche stereofoniche

| Tecniche coincidenti Capsule sovrapposte |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | XY |  |
|  |  | cardioidi | Angolo 60°-130° Posizione vicino sorgente |
|  |  | Ipercardioidi supercardioidi | Angolo 90°-135° |
|  |  | Blumlein Bidirezionali[8] | Angolo 90° Utile in grandi ambienti Molto sensibile alle riflessioni Posizionare lontano dalle pareti |
|  |  | M/S [medium side] | M = allineato alla sorgente [cardiode] S = ortogonale al primo[90°] Bidirezionali[8] prende solo le ambienze Perfettamente monocompatibile [(M+S)+(M-S)]-3dB=M |
| Tecniche quasi coincidenti Capsule equidistanti |  |  |  |
|  |  | ORTF cardiodi | Angolo incluso 110° Distanza 17cm [/4] Differenza di fase fino a 500Hz |
|  |  | NOS cardioidi | Angolo incluso 90° Distanza 30cm [/4] Differenza di fase fino a 250Hz |
|  |  | FAULKNER Bidirezionali[8] | Angolo incluso 0° Distanza 20cm [/4] Differenza di fase fino a 400Hz |
|  |  | Bi-AURALE [cuffie] bidirezionali[8] | Angolo incluso 110° Distanza 17-20cm ( 40-60cm |
|  |  | A-B bidirezionali[8] Bruel & Kjaer | Angolo incluso 110° Distanza 40-60cm |